Fahrzeugdokumentation

Fahrzeug: BMW  3/1 (E30)

Fahrgestellnummer: WBAAB11070AA11915

Allgemeine Informationen

Im Jahre 1989 lief das o.g. Fahrzeug BMW 3/1 der Baureihe E30 mit der Ausstattungsvariante und Motorisierung „316i“ vom Band.

Im Jahr 2018 erfolgt der Umbau des kompletten Antriebs auf den Stand des „325i“. Dabei wurden gleichzeitig die Komponenten von Fahrwerk und Bremsen aufgerüstet und Verschleißteile erneuert.

Nachfolgend sind die umbaurelevanten Komponenten im Detail beschrieben.

Fahrzeugdaten (Basisfahrzeug)

Werkseitige Abfrage der Fahrzeugausstattung:

Kopie Fahrzeugbrief Basisfahrzeug (316i)

Kopie Fahrzeugbrief 325i (Beispiel)

Überblick technische Daten des Antriebs

|  | 316i (Basisfahrzeug) | 325i (nach Umbau) |
| --- | --- | --- |
| Motortyp | 4 Zylinder M40B16 | 6 Zylinder M20B25 |
| Motorkennbuchstabe | 164K1 | 256K1 |
| Hubraum | 1596ccm | 2492ccm |
| Leistung | 73 kW bei 5500 U/min | 125 kW bei 5800 U/min |
| Drehmoment | 141Nm bei 4250 U/min | 222Nm bei 4300 U/min |
| Getriebe | 5 Gang Schaltgetriebe | 5 Gang Schaltgetriebe |
| Differential | Typ 168 i=4,27 | Typ 188 i=3,73 |
| Höchstgeschwindigkeit | 182 km/h | 218 km /h |
| Leergewicht: | 1080kg | 1200kg |

Technische Daten (Auszug - BMW Prospekt 2/1989)

Liste der wichtigsten umgebauten Komponenten:

|  | BMW Teilenummer | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Wasserkühler | 17 11 1 712 823 |  |
| Lüfterzarge | 17 11 1 712 846 |  |
| Kühlwasserschläuche |  | Komplett vom 325i |
| Halterung Wasserkühler | 17 11 1 178 486 |  |
| Motor 256k1 komplett | 11 00 1 730 862 | Gebrauchtteil |
| Motorsteuergerät DME | 12 14 1 735 364 |  |
| Luftmengenmesser | 13 62 1 286 615 |  |
| Luftfilterkasten | 13 71 1 726 965 | Halter nachgearbeitet |
| Getriebe 260/5 | 23 00 1 220 893 |  |
| Kupplung | 21 21 1 224 097 |  |
| Gelenkscheibe | 26 11 1 225 624 |  |
| Kardanwelle | 26 10 1 226 433 | Länge 1483mm |
| Hinterachsgetriebe | 33 10 1 211 960 | I=3,73 |
| Hosenrohre inkl. Kat | 11 76 1 716 743 |  |
| Nachschalldämpfer | 18 10 1 719 244 |  |
| Federn vorn | 31 33 1 131 030 |  |
| Federn hinten | 33 53 9 058 543 |  |
| Federbeine vorn | 31 31 1 127 315 / 316 |  |
| Achsträger hinten | 33 31 1 135 456 | Baugleich 316i - 325i |
| Längslenker links | 33 32 1 137 641 |  |
| Längslenker rechts | 33 31 1 137 642 |  |
| Bremsscheibe vorn | 34 11 1 160 915 | 260x22mm |
| Bremsscheibe hinten | 34 21 6 755 407 | 258x10mm |
| Bremssattel vorn | 34 11 9 058 982 | Girling 54mm |
| Bremssattel hinten | 34 21 1 153 243 | ATE 33mm |
| Handbremsbacken | 34 41 1 159 467 |  |
| Benzinpumpe | 16 14 1 179 415 |  |
| Codierstecker Tacho | 62 11 1 377 670 |  |

Karosserie

Die Blechkarossen des 316i und 325i sind identisch. Es gibt keine Verstärkungen oder ähnliches. Daher blieb die Karosserie des 316i unangetastet.

Motorkühlung

Der Wasserkühler samt Zarge und Kühlwasserschläuchen wurden vom 325i übernommen. Die untere Halterung wurde angepasst.

Motor

Der M20B25 Motor wurde komplett samt Motorhaltern und neuen Motorgummis verbaut. Alle Anbauteile, wie Lichtmaschine, Anlasser, Luftfilterkasten, Luftmengenmesser, Motorkabelbaum, DME Steuergerät wurden vom 325i übernommen.

Getriebe

Es wurde ein 5 Gang Schaltgetriebe samt Kupplung vom 325i verbaut. Das Schaltgestänge wurde in der Länge entsprechend angepasst.

Kardanwelle

Wegen der abweichenden Getriebebauform und der vergrößerten Hardyscheibe erfolgte der Umbau auf die 325i Kardanwelle mit L=1483mm

Hinterachsgetriebe

Das Differential wurde von 168 auf die 188er Bauform umgebaut. Die Übersetzung hat sich entsprechend dem 325i Niveau auf 3,73 geändert.

Abgasanlage

Eine komplette 325i Abgasanlage inkl. Hosenrohren, Lambdasonde und Katalysator wurde verbaut. Ebenso ein 325i Nachschalldämpfer.

Codierstecker Tachoeinheit

Um die korrekte Drehzahlanzeige sicherzustellen, wurde ein 6 Zylinder Codierstecker verbaut.

Vorderachse

Die Bremsanlage der Vorderachse wurde vergrößert auf das 325i Niveau mit innenbelüfteten 260x22mm Bremsscheiben und 54mm Girling Schwimmsattel.

Hinterachse

Die Bremsanlage hinten wurde von Trommelbremse auf Scheibenbremse umgebaut. Dazu wurden die hinteren Achsschenkel komplett gegen 325i Exemplare getauscht.

Tankanlage

Der bestehende 55 Liter Tank blieb erhalten. Die Benzinpumpe wurde erneuert.

Abgasnorm

Das Basisfahrzeug 316i besaß ab Werk eine Euro 1 (G-Kat) Einstufung und wurde mittels KLR System auf EURO 2 umgerüstet. Der 325i besaß ab Werk die identische Einstufung. Die Abgasnorm EURO 2 wird auch nach dem Umbau wieder mittels eines KLR Systems erreicht.

Bereifung

Der 316i wurde in 2016 umgerüstet auf 7x15 Alufelgen mit Bereifung 205/55 88W. Die Last der Vorderachse hat sich durch den Umbau um 45kg erhöht.

Die maximalen Achslasten eines 325i liegen bei:

Vorderachse: 820kg

Hinterachse: 905kg

Die Bereifung mit einer Tragfähigkeit von 88 = 560 kg je Reifen  und somit 1120kg je Achse ist ausreichend bemessen.

Der Geschwindigkeitsindex ist mit W ausreichend bemessen: W = 270km/h

Kopie eines Scheiben von BMW zum Umbau auf 325i

(Werte im Details leicht abweichend, da es es sich hierbei um einen E30 Touring handelt.)